## Slide 1
付録：実録の測定方法 — 1テイクの流れ（全テイク共通の骨格）
① 儀式 90秒
録音開始→手拍子1回（時刻同期）→騒音計と並べ無言60秒・読み値は計測後にスレート（絶対較正）→ベル4方位×1打（方位校正）
② 本番（無言）
立って待つだけ。録りっぱなしで1通過＝1テイク。統制試行は台本どおり協力者が走行
③ 直後 30秒
小声スレート「試行3終了・車1台・右から・徐行・横2m」→そのまま注釈CSVの1行に
④ 現場QC 5分
イヤホンで確認：4ch入っているか・音割れないか・校正音が録れたか →OKなら次の地点へ
撮れ高 計100本＋静止/歩行対比20本＋負例は露出時間100分以上（実働3日＋注釈1日・計画値）
20本
走行車の統制録音
caution帯10・safe帯10（後方6以上）
20本
弱点検証
EV5・発進5・自転車5・見通し不良の角5
20本
負例
静穏・繁華街・雨上がり・風（誤警告率）
20本
固定・機会
踏切8＋バック音統制4＋機会枠8
20本
キックボード
横1.0〜1.5mの至近帯を統制

## Slide 2
付録：実録の正解ラベル — 合成との役割分担
合成データ ＝ 精密な定規
正解はシミュレーションが自動生成（誤差ゼロ）
・0.1秒ごとの（クラス・方位・仰角・距離）
・方向誤差 中央2.0°（車）、至近距離誤差 0.21m の精密検証はこちらの役割
・学習もすべて合成（1万200クリップ）
実録 ＝ 本物の物差し（テイク単位の粗い注釈）
trial=3, event_id=1, class=車, 象限=右,
t_cpa=00:41(±1s), 横距離=2m(コーン実測),
速度=徐行(目視), LAeq=52.3, 装着=チェスト
答え合わせする問い（粗さに合わせる）
・そのクラスを検出できたか／方向の象限は合っているか
・最接近の何秒前に警告が出たか／負例で誤警告は何回/時か
フレーム単位の x,y,z・距離を手入力することはない（人間には不可能・設計上も不要）。注釈は1イベント1行（複数イベントは行を追加）＋時刻合わせで半日の作業量

## Slide 3
付録：距離推定の統合 — 出力ヘッドに「距離」を1軸追加
4ch FOA音声
（0.1秒フレーム）
PSELDNets
（事前学習済み・FT）
出力（クラスごと・同時最大3トラック）
トラック1
x
y
z
距離
トラック2
x
y
z
距離
トラック3
x
y
z
距離
x,y,z＝矢印
向き＝方向／長さ＝確度
距離＝メートル
log符号化（近くほど細かく）
① 鳴っている時だけ学習
距離の誤差は音が活動中のフレームだけ採点（活動マスク）。無音区間で距離を当てさせない
② 方向の学習を壊さない
出力と正解の対応付けは従来どおり方向(x,y,z)だけで決定し、距離誤差は後から重み付きで加算。距離学習を切った対照実験で等価性を確認済み
③ 10m頭打ちの教訓
旧版は出力のtanhで距離が±10mに飽和。「距離だけ線形出力＋log符号化」に修正し飽和を解消（fold11遠方の開発評価ではGT303mのサイレンを検出。遠距離の距離精度の主張ではない）。至近5m以内は中央0.21m
通知層はこの（クラス・方向・距離）を読み、1.5m×2フレーム連続→至近警告／≤3.0m→注意／>3.2m→抑制 に振り分ける（同一物体は方位連結±60°の近似・完全な追跡ではない）

## Slide 4
付録：音だけでなぜ距離が分かるのか — 4つの手がかり
①
クラス条件つき音量
音源の音量を法規・実測レンジに固定してあるので「サイレンなのに小さい＝遠い」が成立。種類が分かることが距離の前提＝同時推定型にした理由
②
大気吸収の音色
高い音ほど空気に吸われる → 遠い音は「こもる」。音量が同じ60dBでも音色が違う
③
動きの幾何
近い音源ほど方位と音量の変化が速い（目の前を通る車は一瞬、遠くの車はゆっくり）
④
地面反射
直接音と地面反射音の干渉パターンが距離で変わる
残る原理的な曖昧さ：同じクラス内の音量幅（車で約7dB ≒ 距離2倍分）→ 至近警告 約7割の一因
9月のablationのうち「大気吸収なし」「地面反射なし」の2本は、手がかり②④の寄与をそれぞれ直接測る実験になっている

## Slide 5
付録：同一クラス複数台の問題（前回指摘）→ 解消
車の検出率 vs 同時台数（評価1,800クリップ実測）
99.2%
1台
99.0%
2台
99.3%
3台以上
縦軸は90〜100%に拡大表示。台数によらずフラット
原因と対策
原因は学習データに同一クラスの多重シーンが薄かったこと。複数車の同時シーンを追加し、追加の有無だけを変えた対照実験で効果を確定
仕組み
出力がクラスごとに最大3トラック（矢印3本）あり、学習時に出力と正解の対応付けを自動で解くため、同じクラスの車3台まで別々の方向・距離で同時に指せる
残る粒度の課題（正直に）：2台同時のフレームで「1台以上検出」99.92%（存在見逃し0.08%）、「2台として分離」は77.7% ＝ 見逃しはほぼ無いが完全分離は今後