## Slide 1
付録：実録の流れ 1/3 — 準備は家で終わらせる（例：見通し不良の交差点）
1
前日・家で全部設定
前日15分
設定チェック
☑ AmbiX 4ch
☑ 96kHz / 24bit
☑ ゲイン固定
☑ Lo Cut OFF
☑ 地図にピン5〜8個
レコーダー設定は家で固定。
現地で押すのはRECだけ
ロケハンは散歩1回（地図アプリにピンを立てるだけ）。持ち物はリュック1個：H3-VR＋風防・ハーネス・騒音計・ベル・スマホ・電池/SD・イヤホンの8点
2
到着 — 角の手前に立つだけ
2分
塀・建物
自分
（歩道）
角から5〜10m
ブロック塀のあるT字路・十字路の歩道が定位置。公道の歩道からの収録なので許可は不要（通行の邪魔にならない位置で）。協力者がいれば10m後ろ、いなくても成立

## Slide 2
付録：実録の流れ 2/3 — 現地は「儀式90秒 → 無言で待つ」だけ
3
録音開始 — 90秒の儀式
90秒
① 手拍子1回
時刻合わせの目印
② 騒音計を読む
音量のものさし・小声で1分
③ ベル4方位
マイクの向き合わせ・各1打
52.3
前
右
後
左
声を出すのはこの90秒だけ。マイクは胸元にあるのでささやき声で足りる。1人のときはベルを置いて自分が90°ずつ回っても同じ効果
4
本番 — 無言で待つだけ
10秒×台数
塀
（車はまだ見えない）
視線は塀でブロック
音だけが先に
角を曲がって届く
無言で立つ
録音は回しっぱなし。角の向こうの車は姿より先に音が届く——この10秒がそのまま1テイク。来た台数のぶんだけテイクが増える

## Slide 3
付録：実録の流れ 3/3 — 記録は1行、チェックは30秒
5
通過直後 — ひとことメモ
30秒
「試行3終了。
車1台、右から、
徐行、横2mくらい」
と小声で吹き込む
帰宅後、注釈CSVの1行に
trial=3, class=車,
象限=右, 徐行,
横2m, LAeq=52.3
しゃべってよいのは試行と試行の間だけ（試行中は無言）。この一言が正解ラベルになる——フレーム単位のx,y,z・距離の手入力はしない設計
6
撤収前チェック → 次の地点へ
5分
W
X
Y
Z
イヤホンで30秒だけ再生
✓ 4chすべて入っている
✓ 音割れしていない
✓ 手拍子・ベルが録れた
OK → 次のピンへ移動
NG → その場で撮り直し
「録れてなかった」で機材を借り直すのが一番高くつくので、その場で確認。1箇所15分×5箇所=半日で「角5本」完了。他のテイクもコマ2の場所が変わるだけ